## Slide 1
 | OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO | Tarkistus nro.10 FI Päivätty 16/11/2022 Tulostettu 30/11/2022 Sivu n. 1 / 11 Korvattu tarkistus:9 (Päivätty 27/05/2020)
 | BETONCRYLL IDROREPELLENTE | 
Käyttöturvallisuustiedote REACH-asetuksen liitteen II mukaisesti - Asetus 2020/878 ja UK REACHin liitteen II mukaisesti |  | 
OSA 1. Aineen/seoksen ja yrityksen/yhteisön tunnistetiedot |  | 
1.1. Tuotetunniste Tuotteen nimi BETONCRYLL IDROREPELLENTE 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käyttötarkoitukset sekä käytöstä varoittavat tiedot Tarkoitettu käyttö Vesipohjainen, läpinäkyvä, väritön, betonin suojapinnoite. Ammattikäyttöön ja kaupalliseen käyttöön. Käytöstä varoittavat tiedot Muuhun kuin ilmoitettuun käyttöön 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Nimi OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO Koko osoite Via Cherubini 2 Alue ja maa 47043 Gatteo Mare (FC) Italia Puh. 0547 681412 Faksi 0547 681430 Vastaavan henkilön sähköpostiosoite turvallisuustiedotteen osalta certificazioniprodotti@oikos-group.it 1.4. Hätäpuhelinnumero Kiireellisissä tiedusteluissa viitataan NHS National Health Service 111 OIKOS S.P.A. yksinomaisen osuuskunnan yrityksen hätänumero: 0547 681412 Tekninen tuki - maanantaista perjantaihin klo 8.00-13.00; 13:30-16:30 |  | 
OSA 2. Varojen tunnistaminen |  | 
2.1. Aineen tai seoksen luokittelu Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi Euroopan yhteisön asetuksen 1272/2008 (CLP) säännösten mukaisesti. Koska tuote kuitenkin sisältää vaarallisia aineita pitoisuuksina, jotka tulee ilmoittaa kohdassa nro 3, siihen tarvitaan käyttöturvallisuustiedote, jossa on asianmukaiset tiedot, EU-asetuksen 2020/878 mukaisesti. Vaaraluokitus ja -merkinnät: -- 2.2. Merkintäelementit Vaaramerkinnät Euroopan yhteisön asetuksen 1272/2008 (CLP) ja myöhempien muutosten ja täydennysten mukaisesti. Vaarapiktogrammit: -- Varoitussanat: -- Vaaralausekkeet: EUH210 Käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyynnöstä. EUH208 Sisältää: Reaktiomassa 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [EC no. 247-500-7] ja 2-methyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [EC no. 220-239-6] (3:1) 1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-oni Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Ennalta varautumisen lausumat: -- VOC (Direktiivi 2004/42/EC) : Sideaineet. VOC ilmoitettu g/litra valmiiksi käytettävässä tuotteessa: 20,00 EPY 11.1.2 - SDS 1004.14 |  | 

## Slide 2
 | OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO | Tarkistus nro.10 FI Päivätty 16/11/2022 Tulostettu 30/11/2022 Sivu n. 2 / 11 Korvattu tarkistus:9 (Päivätty 27/05/2020)
 | BETONCRYLL IDROREPELLENTE | 
OSA 2. Varojen tunnistaminen ... / >> |  | 
Raja-arvo: 30,00 2.3. Muut vaarat Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita pitoisuudessa ≥ 0,1%. Tuote ei sisällä pitoisuudessa ≥ 0,1% aineita, joilla on endokriinihäiritsijäominaisuuksia.. |  | 
OSA 3. Koostumus/tiedot ainesosista |  | 
3.2. Seokset Sisältää: Tunniste x = Conc. % Luokitus (EC) 1272/2008 (CLP) 1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-oni CAS 2634-33-5 0,039 ≤ x < 0,045 Ärsyttävä. 2 H330, Myrkyllinen. 4 H302, Ihon ärsytys. 1 H318, Ihon ärsytys. 2 H315, Ihon herkistyminen. 1 H317, Vesistöille äärimmäisen vaarallinen 1 H400 M=1, Pitkäaikainen vaara 2 H411 EC 220-120-9 Ihon herkistyminen. 1 H317: ≥ 0,05% INDEX 613-088-00-6 LD50 Suun kautta: >490 mg/kg elopaino, STA Inhalation Hengitysteitse sumut/pölyt: 0,051 mg/l, STA Höyryt: 0,501 mg/l REACH- aset. 01-2120761540-60 Reaktiomassa 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [EC no. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [EC no. 220-239-6] (3:1) CAS 55965-84-9 0,00114 ≤ x < 0,00119 Ärsyttävä. 1 H330, Myrkyllinen. 2 H310, Myrkyllinen. 3 H301, Ihoa syövyttävä. 1B H314, Silmävahinko. 1 H318, Ihon herkistyminen. 1 H317, Vesistöille äärimmäisen vaarallinen 1 H400 M=100,Pitkäaikainen vaara 1 H410 M=100 EC 611-341-5 Ihoa syövyttävä. 1C H314: ≥ 0,6%, Ihon ärsytys. 2 H315: ≥ 0,06%, Ihon herkistyminen. 1 H317: ≥ 0,0015%, Silmän ärsytys. 2 H319: ≥ 0,6% INDEX 613-167-00-5 LD50 Suun kautta: >64 mg/kg elopaino, STA Dermal: 50,001 mg/kg, STA Hengitysteitse höyryt: 0,05 mg/l REACH-asetus. 01-2120764691-48 Vaaralausekkeiden (H) täydellinen sanamuoto annetaan tämän tiedotteen kohdassa 16. |  | 
OSA 4. Ensiaputoimenpiteet |  | 
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus SILMÄT: Poista piilolinssit, jos niitä on. Huuhdo heti runsaalla vedellä vähintään 30-60 minuuttia silmäluomia täysin avaten. Hakeudu lääkärin hoitoon/neuvoon. IHO: Riisu saastunut vaatetus. Huuhtele iho välittömästi suihkussa. Hakeudu lääkärin hoitoon/neuvoon. NIELEMINEN: Anna potilaan juoda mahdollisimman paljon vettä. Hakeudu lääkärin hoitoon/neuvoon. Älä aiheuta oksentamista, ellei lääkäri ole nimenomaan antanut siihen lupaa. HENKITYS: Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon/neuvoon. Siirrä uhri raittiiseen ilmaan, pois onnettomuuspaikalta. Jos henkilö lopettaa hengittämisen, anna keinohengitystä. Ota tarvittavat varotoimet pelastushenkilökunnalle. 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tuotteen aiheuttamista oireista ja vaikutuksista ei ole tiettyä tietoa. 4.3. Mahdollisesti välitöntä lääkärin hoitoa ja erikoishoitoa koskevat ohjeet Tietoa ei ole saatavilla |  | 
OSA 5. Sammutustoimenpiteet |  | 
5.1. Sammutusaineet SOPIVA SAMMUTUSLAITTEISTO Sammutuslaitteiston tulisi olla perinteistä tyyppiä: hiilidioksidi, vaahto, jauhe ja vesisuihku. SOVELTUMATON SAMMUTUSLAITTEISTO Ei erityisiä. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat. EPY 11.1.2 - SDS 1004.14 |  | 

## Slide 3
 | OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO | Tarkistus nro.10 FI Päivätty 16/11/2022 Tulostettu 30/11/2022 Sivu n. 3 / 11 Korvattu tarkistus:9 (Päivätty 27/05/2020)
 | BETONCRYLL IDROREPELLENTE | 
OSA 5. Sammutustoimenpiteet ... / >> |  | 
VAARAT ALTISTUMISEN YHTEYDESSÄ TULIPALOSSA Älä hengitä palamistuotteita. 5.3. Palomiesten neuvot YLEISTIETOJA Käytä vesisuihkuja jäähdyttääksesi astiat estääksesi tuotteen hajoamisen ja terveydelle mahdollisesti vaarallisten aineiden muodostumisen. Käytä aina täyttä palontorjuntavarustusta. Kerää sammutusvesi estääksesi sen pääsyn viemäriverkostoon. Hävitä sammutuksessa käytetty kontaminoitunut vesi ja palon jäänteet voimassa olevien säännösten mukaisesti. ERIKOISSUOJAVARUSTEET PALOMIEHILLE Normaali palontorjuntavaatetus eli palokunnan varusteet (BS EN 469), hanskat (BS EN 659) ja saappaat (HO-määräys A29 ja A30) yhdistettynä itsenäiseen avoimeen piiriin kuuluvaan paineilmahengityslaitteistoon (BS EN 137). |  | 
OSA 6. Toimenpiteet onnettomuusvuotojen varalta |  | 
6.1 Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätoimenpiteet Estä vuoto, jos se ei aiheuta vaaraa. Käytä asianmukaisia suojavarusteita (mukaan lukien henkilökohtaiset suojavarusteet, joita suositellaan kohdassa 8 tästä käyttöturvallisuustiedotteesta), jotta vältät ihon, silmien ja henkilökohtaisten vaatteiden kontaminaation. Nämä ohjeet koskevat sekä käsittelyhenkilöstöä että hätätilanteiden henkilöstöä. 6.2. Ympäristövarotoimet Tuote ei saa päästä viemäriverkostoon, pinta- tai pohjaveteen. 6.3. Menetelmät ja materiaalit vuotojen rajaamiseen ja puhdistamiseen Kerää vuotanut tuote sopivaan astiaan. Tarkista käytettävän astian yhteensopivuus tarkistamalla kohta 10. Imeytä jäännös inertillä imeytysmateriaalilla. Huolehdi, että vuotokohta on hyvin tuuletettu. Kontaminoitunut materiaali tulee hävittää kohta 13:ssa esitettyjen määräysten mukaisesti. 6.4. Viittaukset muihin osioihin Henkilökohtaisia suojatoimenpiteitä ja hävittämistä koskevat tiedot annetaan osioissa 8 ja 13. |  | 
OSA 7. Käsittely ja varastointi |  | 
7.1 Turvallisen käsittelyn varotoimet Ennen tuotteen käsittelyä, tutustu kaikkiin tämän käyttöturvallisuustiedotteen muihin osioihin. Vältä tuotteen vuotamista ympäristöön. Älä syö, juo tai polta tuotteen käsittelyn aikana. Riisu kaikki kontaminoitunut vaatetus ja henkilökohtaiset suojavarusteet ennen ruokailutiloihin menoa. 7.2. urvallisen varastoinnin edellytykset, myös mahdolliset yhteensopimattomuudet äilytä vain alkuperäisessä astiassa. Säilytä astiat suljettuina, hyvin ilmastoidussa tilassa, suorasta auringonvalosta suojattuna. Pidä astiat erossa yhteensopimattomista materiaaleista, katso yksityiskohdat osiosta 10. 7.3. Erityiset päätykäyttötarkoitukset Tietoja ei ole saatavilla |  | 
OSA 8. Altistumisen ehkäisy/henkilökohtainen suojautuminen |  | 
8.1. Valvontaparametrit EPY 11.1.2 - SDS 1004.14 |  | 

## Slide 4
 | OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO | Tarkistus nro.10 FI Päivätty 16/11/2022 Tulostettu 30/11/2022 Sivu n. 4 / 11 Korvattu tarkistus:9 (Päivätty 27/05/2020)
 | BETONCRYLL IDROREPELLENTE | 
OSA 8. Altistumisen ehkäisy/henkilökohtainen suojautuminen ... / >> |  | 
Reaktiomassa 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [EC no. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsooli-3-oni [EC no. 220-239-6] (3:1) Ennustettu vaikutukseton pitoisuus - PNEC Tavallinen arvo makeassa vedessä 3,39 µg/l Tavallinen arvo merivedessä 3,39 µg/l Tavallinen arvo makean veden sedimentissä 27 µg/kg Tavallinen arvo meriveden sedimentissä 27 µg/kg Tavallinen arvo STP mikro-organismeille 230 µg/l Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL Kuluttajille aiheutuvat vaikutukset Työntekijöille aiheutuvat vaikutukset Altistumisreitti Äkillinen Äkillinen Krooninen Krooninen Äkillinen. Äkillinen Krooninen Krooninen paikallinen systeeminen paikallinen systeeminen paikallinen systeeminen paikallinen systeeminen Suun kautta 110 90 µg/kg bw/d µg/kg bw/d Hengitysteitse 40 NPI 20 NPI 40 NPI 20 NPI µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 Iho NPI NPI NPI NPI NPI NPI 1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-oni Ennustettu vaikutukseton pitoisuus - PNEC Tavallinen arvo makeassa vedessä 4,03 µg/l Tavallinen arvo merivedessä 403 ng/l Tavallinen arvo makean veden sedimentissä 49,9 µg/kg Tavallinen arvo meriveden sedimentissä 4,99 µg/kg Tavallinen arvo STP mikro-organismeille 1,03 mg/l Terveys - Johdettu vaikutukseton taso- DNEL / DMEL Kuluttajille aiheutuvat vaikutukset Työntekijöille aiheutuvat vaikutukset Altistumisreitti Äkillinen Äkillinen Krooninen Krooninen Äkillinen Äkillinen Krooninen Krooninen paikallinen systeeminen paikallinen systeeminen paikallinen systeeminen paikallinen systeeminen Inhalation 1,2 6,81 mg/m3 mg/m3 Iho 345 966 µg/kg bw/d µg/kg bw/d VND = vaara tunnistettu, mutta DNEL/PNEC ei saatavilla; NEA = altistumista ei odoteta; EPI = vaaraa ei tunnistettu. 8.2. Altistumisen hallinta Koska asianmukaisen teknisen laitteiston käyttö tulee aina asettaa henkilökohtaisen suojavarustuksen edelle, varmista, että työpaikka on hyvin ilmastoitu tehokkaan paikallisen imun avulla. Henkilökohtaisen suojavarustuksen valinnassa pyydä neuvoa kemikaaliaineiden toimittajaltasi. Henkilökohtaisen suojavarustuksen on oltava CE-merkitty, mikä osoittaa, että se täyttää soveltuvat standardit. KÄSIEN SUOJAUS Suojaa kädet luokan III työkäsineillä (katso standardi EN 374). Työkäsineiden materiaalin valinnassa on otettava huomioon yhteensopivuus, hajoaminen, rikkoutumisaika ja läpäisevyys. Työkäsineiden kemikaalien kestävyyttä on tarkistettava ennen käyttöä, sillä se voi olla arvaamatonta. Käsineiden käyttöaika riippuu käytön kestosta ja tyypistä. IHO SUOJAUS Käytä luokan I ammattikäyttöön tarkoitettuja pitkähihaisia työhaalareita ja turvajalkineita (katso asetus 2016/425 ja standardi EN ISO 20344). Pese vartalo saippualla ja vedellä suojavaatteiden riisumisen jälkeen. SILMIEN SUOJAUS Käytä ilmatiiviitä suojalaseja (katso standardi EN 166). HENGITYSSUOJAUS Jos aineen tai tuotteessa olevan aineen raja-arvo (esim. TLV-TWA) ylittyy, käytä maskia, jossa on tyyppi B suodatin, jonka luokka (1, 2 tai 3) on valittava käyttöpitoisuuden raja-arvon mukaan (katso standardi EN 14387). Erilaisten kaasujen tai höyryjen ja/tai hiukkasia sisältävien kaasujen tai höyryjen läsnäollessa vaaditaan yhdistelmäsuodattimia. Hengityssuojaimia on käytettävä, jos teknisillä toimenpiteillä ei voida rajoittaa työntekijän altistumista pidettäviin raja-arvoihin. Maskien tarjoama suoja on joka tapauksessa rajoitettu. Jos harkittu aine on hajuton tai sen hajukynnys on korkeampi kuin vastaava TLV-TWA ja hätätilanteessa, käytä avoimen piirin paineilmahengityslaitteistoa (standardin EN 137 mukaisesti) tai ulkoisen ilmansyötön hengityslaitteistoa (standardin EN 138 mukaisesti). Oikean hengityssuojaimen valintaan, katso standardi EN 529. YMPÄRISTÖALTISTUMISEN HALLINTA Valmistusprosesseista, mukaan lukien ilmanvaihtolaitteistosta syntyvät päästöt, tulee tarkistaa ympäristöstandardien noudattamiseksi. EPY 11.1.2 - SDS 1004.14 |  | 

## Slide 5
 | OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO | Tarkistus nro.10 FI Päivätty 16/11/2022 Tulostettu 30/11/2022 Sivu n. 5 / 11 Korvattu tarkistus:9 (Päivätty 27/05/2020)
 | BETONCRYLL IDROREPELLENTE | 
OSA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet |  | 
9.1. Tiedot perusfysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista Ominaisuudet Arvo Tiedot Ulkomuoto Neste Väri läpinäkyvä Haju Heikko Sulamispiste / jäätymispiste Ei saatavilla Kiehumispiste > 100°C Palavuus ei ole palava Alempi räjähdysraja Ei sovellettavissa Ylempi räjähdysraja Ei sovellettavissa Syttymispiste Ei sovellettavissa Itsesyttymislämpötila Ei sovellettavissa pH 6,5-7,5 Kinemaattinen viskositeetti Ei saatavilla Dynaaminen viskositeetti 50 Liukoisuus Sekoittuu veteen Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei saatavilla Höyrynpaine Ei saatavilla Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys 1 Suhteellinen höyryn tiheys Ei saatavilla Hiukkasten ominaisuudet Ei sovellettavissa 9.2. Muu tieto 9.2.1. Tiedot fysikaalisten vaaraluokkien suhteen Tietoja ei ole saatavilla 9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet VOC (Direktiivi 2004/42/EC) : 1,81 % - 18,12 g/litraa Räjähdysominaisuudet eivät ole sovellettavissa Hapettavat ominaisuudet eivät ole sovellettavissa |  | 
OSA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus |  | 
10.1. Reaktiivisuus Ei ole erityisiä reaktioriskejä muiden aineiden kanssa normaaleissa käyttöolosuhteissa. 10.2. Kemiallinen stabiilisuus Tuote on stabiili normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. 10.3. Mahdollisuus vaarallisiin reaktioihin Vaarallisia reaktioita ei ole ennakoitavissa normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. 10.4. Vältettävät olosuhteet Ei erityisiä. Kuitenkin kemikaaleille tavanomaisia varotoimia tulee noudattaa. 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit Tietoja ei ole saatavilla 10.6 aaralliset hajoamistuotteet Tietoja ei ole saatavilla EPY 11.1.2 - SDS 1004.14 |  | 

## Slide 6
 | OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO | Tarkistus nro.10 FI Päivätty 16/11/2022 Tulostettu 30/11/2022 Sivu n. 6 / 11 Korvattu tarkistus:9 (Päivätty 27/05/2020)
 | BETONCRYLL IDROREPELLENTE | 
OSA 11. Toksikologiset tiedot |  | 
Koska tuotetta itsessään koskevia kokeellisia tietoja ei ole, terveyshaittoja arvioidaan aineiden ominaisuuksien perusteella, jotka se sisältää, käyttäen luokittelussa soveltuvan asetuksen määritelmiä. On siis tarpeen ottaa huomioon kohdassa 3 mainittujen yksittäisten vaarallisten aineiden pitoisuus, jotta voidaan arvioida altistumisen tuotteelle toksikologiset vaikutukset. 11.1. Tietoja vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Aineenvaihdunta, toksikokinetiikka, toimintamekanismi ja muut tiedot Todennäköiset altistumisreitit Tietoja ei ole saatavilla Äkillinen myrkyllisyys ATE (Hengitysteitse) seokselle: Ei luokiteltu (ei merkittävää komponenttia) ATE (Suun kautta) seokselle: Ei luokiteltu (ei merkittävää komponenttia) ATE (Ihon kautta) seokselle: Ei luokiteltu (ei merkittävää komponenttia) Reaktiomassa 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [EC nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [EC nro. 220-239-6] (3:1) LD50 (Ihon kautta): 1008 mg/kg bw (rat) STA (Ihon kautta): 50,001 mg/kg arvio taulukosta 3.1.2 of liitteestä I CLP (arvoa käytetty seoksen äkillisen myrkyllisyyden arvion laskemisessa) LD50 (Suun kautta): > 64 mg/kg bw 64-561 (rat) LC50 (Hengitysteitse höyryt): > 171 mg/m3 171-2360 (rat) 1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-oni LD50 (Ihon kautta): 2000 mg/kg bw (rat) LD50 (Suun kautta): > 490 mg/kg bw 490-670 (rat) IHON SYÖVYTTÄVYYS / ÄRSYTTÄVYYS Ei täytä tämän vaaraluokan luokittelukriteerejä SVAKAVA SILMÄVAURIO / ÄRSYTTÄVYYS Ei täytä tämän vaaraluokan luokittelukriteerejä HENGITYSTEIDEN TAI IHON HERKISTÄMINEN Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää: Reaktiomassa 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [EC nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [EC nro. 220-239-6] (3:1) Hengitysteiden herkistyminen Tietoja ei ole saatavilla Ihon herkistyminen Tietoja ei ole saatavilla SUKUSOLUJEN MUTAGEENISYYS EPY 11.1.2 - SDS 1004.14 |  | 
Viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset lyhytaikaisesta ja pitkäaikaisesta altistumisesta
Yhteisvaikutukset Tietoja ei ole saatavilla

## Slide 7
 | OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO | Tarkistus nro.10 FI Päivätty 16/11/2022 Tulostettu 30/11/2022 Sivu n. 7 / 11 Korvattu tarkistus:9 (Päivätty 27/05/2020)
 | BETONCRYLL IDROREPELLENTE | 
OSA 11. Toksikologiset tiedot ... / >> |  | 
Ei täytä tämän vaaraluokan luokittelukriteerejä KARSINOGEENISYYS Ei täytä tämän vaaraluokan luokittelukriteerejä LISÄÄNTYMISTOKSISUUS Ei täytä tämän vaaraluokan luokittelukriteerejä Tietoja ei ole saatavilla Haitalliset vaikutukset jälkeläisten kehitykseen Tietoja ei ole saatavilla Tietoja ei ole saatavilla Ei täytä tämän vaaraluokan luokittelukriteerejä Kohteena olevat elimet Tietoja ei ole saatavilla Altistumisreitti Tietoja ei ole saatavilla STOT – TOISTUVA ALTISTUMINEN Ei täytä tämän vaaraluokan luokittelukriteerejä Tietoja ei ole saatavilla Altistumisreitti Tietoja ei ole saatavilla ASPIRAATIOVAARA Ei täytä tämän vaaraluokan luokittelukriteerejä 11.2. Tietoja muista vaaroista Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä aineita, jotka on listattu tärkeimmissä eurooppalaisissa listoissa potentiaalisina tai epäiltyinä endokriinihäiritsevinä aineina, joiden ihmisiin kohdistuvia terveysvaikutuksia arvioidaan. |  | 
OSA 12. Ekologiset tiedot |  | 
Käytä tätä tuotetta hyvien työtapojen mukaisesti. Vältä roskaamista. Informoi asianmukaisia viranomaisia, mikäli tuote pääsee vesistöihin tai saastuttaa maaperää tai kasvillisuutta. 12.1. Toksisuus Reaktiomassa 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni[EC no. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [EC no. 220-239-6] (3:1) LC50 - kaloille > 190 µg/l 190-330 EC50 - äyriäisille > 7 µg/l 7-160 EC50 - levälle / vesikasveille > 6,3 µg/l 6,3-27,3 Krooninen NOEC kaloille 46,4 µg/l 35 days Krooninen NOEC äyriäisille > 111 µg/l 11.1-1050 EPY 11.1.2 - SDS 1004.14 |  | 
Haitalliset vaikutukset seksuaalitoimintoihin ja hedelmällisyyteen
Vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta
STOT - YKSITTÄINEN ALTISTUMINEN
Kohteena olevat elimet

## Slide 8
 | OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO | Tarkistus nro.10 FI Päivätty 16/11/2022 Tulostettu 30/11/2022 Sivu n. 8 / 11 Korvattu tarkistus:9 (Päivätty 27/05/2020)
 | BETONCRYLL IDROREPELLENTE | 
SECTION 12. Ekologiset tiedot ... / >> |  | 
1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-oni LC50 - kaloille > 2,15 mg/l 2,15-22 EC50 - äyriäisille > 2,9 mg/l 2,9-2,94 EC50 - levälle / vesikasveille > 70 µg/l 70-150 Krooninen NOEC levälle / vesikasveille > 40,3 µg/l 40-55 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Reaktiomassa 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni[EC no. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [EC no. 220-239-6] (3:1) Nopeasti hajoava 1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-oni Nopeasti hajoava 12.3. Biokertymispotentiaali Tietoja ei ole saatavilla 12.4. Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei ole saatavilla 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita pitoisuudessa ≥ 0,1%. 12.6. Endokriinihäiritsijäominaisuudet Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä aineita, jotka on listattu tärkeimmissä eurooppalaisissa listoissa potentiaalisina tai epäiltyinä endokriinihäiritsejinä ympäristövaikutuksia arvioitaessa. 12.7. Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei ole saatavilla |  | 
OSA 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat |  | 
13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät Kierrätä, kun mahdollista. Siistit tuotejäämät tulee pitää erityisenä, vaarattomana jätteenä. Hävittäminen on suoritettava valtuutetun jätteenkäsittelyyrityksen kautta, noudattaen kansallisia ja paikallisia määräyksiä. SAASTUNUT PAKKAUS Saastunut pakkaus on kierrätettävä tai hävitettävä kansallisten jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti. |  | 
OSA 14. Kuljetustiedot |  | 
Tuote ei ole vaarallinen nykyisten, vaarallisten aineiden kansainvälistä maantie- (ADR) ja rautatiekuljetusta (RID), kansainvälistä merikuljetusta (IMDG) ja Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) säännösten mukaisesti. 14.1. Ei sovellettavissa 14.2. Ei sovellettavissa 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka(t) Ei sovellettavissa 14.4. Pakkausryhmä Ei sovellettavissa EPY 11.1.2 - SDS 1004.14 |  | 
YK-numero tai tunnusnumero
YK:n asianmukainen kuljetusnimi

## Slide 9
 | OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO | Tarkistus nro.10 FI Päivätty 16/11/2022 Tulostettu 30/11/2022 Sivu n. 9 / 11 Korvattu tarkistus:9 (Päivätty 27/05/2020)
 | BETONCRYLL IDROREPELLENTE | 
OSA 14. Kuljetustiedot ... / >> |  | 
14.5. Ympäristövaarat Ei sovellettavissa 14.6. Ei sovellettavissa 14.7. Tieto ei ole relevantti |  | 
OSA 15. Säädöstiedot |  | 
15.1. Aineen tai seoksen turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön liittyvät säädökset/lainsäädäntö Seveso-luokka - Direktiivi 2012/18/EU: Ei mikään Tuotteeseen tai sen sisältämiin aineisiin liittyvät rajoitukset EC-asetuksen 1907/2006 liitteen XVII mukaisesti Sisältyvä aine Kohta 75 Asetus (EU) 2019/1148 - räjähdysaineiden esiasteiden kaupan pitämisestä ja käytöstä Ei sovellettavissa Ehdokasaineet (Art. 59 REACH) Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä SVHC-aineita pitoisuudessa ≥ 0,1%. Luvanvaraiset aineet (REACHin liite XIV) Ei mitään Aineet, joista on ilmoitettava viennistä asetuksen (EU) 649/2012 mukaisesti: Ei mitään Rotterdamin yleissopimuksen alaiset aineet: Ei mitään Tukholman yleissopimuksen alaiset aineet: Ei mitään Tietoja ei ole saatavilla VOC (Direktiivi 2004/42/EY) : Sideaineet. Saksan vesivaarallisten aineiden luokittelua koskeva asetus (AwSV, vom 18. April 2017) WGK 1: Vähäinen vesivaara 15.2. Kemiallinen turvallisuusarviointi Kemiallista turvallisuusarviointia ei ole suoritettu valmistetta/varten kohdassa 3 mainittuja aineita varten. |  | 
OSA 16. Muut tiedot |  | 
Vaaralausekkeiden (H) tekstit, jotka mainitaan kohdissa 2-3 tässä tiedotteessa: Acute Tox. 1 Äkillinen myrkyllisyys, luokka 1 Acute Tox. 2 Äkillinen myrkyllisyys, luokka 2 Acute Tox. 3 Äkillinen myrkyllisyys, luokka 3 Skin Corr. 1B Ihon syövyttävyys, luokka 1B Eye Dam. 1 Vakava silmävaurio, luokka 1 Skin Sens. 1 Ihon herkistäminen, luokka 1 Aquatic Acute 1 Vaarallinen vesiympäristölle, äkillinen myrkyllisyys, luokka 1 Aquatic Chronic 1 Vaarallinen vesiympäristölle, krooninen myrkyllisyys, luokka 1 H330 Hengitettynä hengenvaarallinen. H310 Iholle joutuessaan hengenvaarallinen. H301 Nieltyinä myrkyllinen. EPY 11.1.2 - SDS 1004.14 |  | 
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Merikuljetus irtotavarana IMO:n välineiden mukaisesti
Terveydenhuollon valvonta

## Slide 10
 | OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO | Tarkistus nro.10 FI Päivätty 16/11/2022 Tulostettu 30/11/2022 Sivu n. 10 / 11 Korvattu tarkistus:9 (Päivätty 27/05/2020)
 | BETONCRYLL IDROREPELLENTE | 
OSA 16. Muut tiedot ... / >> |  | 
H314 Aiheuttaa vakavia ihovaurioita ja silmävaurioita. H318 Aiheuttaa vakavaa silmävauriota. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H400 Erittäin myrkyllinen vesielämälle. H410 Erittäin myrkyllinen vesielämälle, pitkäaikaiset vaikutukset. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyynnöstä. LYHENTEIDEN SELITYKSET: ADR: Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisestä maantiekuljetuksesta ATE: Äkillisen toksisuuden arvio CAS: Chemical Abstract Service -numero CE50: Tehopitoisuus (tarvittava 50 %:n vaikutuksen aikaansaamiseksi) CE: Tunnuksena ESIS:ssä (Eurooppalainen aineistorekisteri) CLP: Asetus (EY) 1272/2008 DNEL: Johdettu vaikutukseton taso EmS: Hätätilanteiden aikataulu GHS: Globaalisti yhdenmukaistettu järjestelmä kemikaalien luokitukseen ja merkintään IATA DGR: Kansainvälisen ilmakuljetusliiton vaarallisten aineiden määräykset IC50: Pysäyttämiskeskittymä 50 % IMDG: Kansainvälinen merenkulkukoodi vaarallisille aineille IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö INDEX: Tunnuksena CLP:n liitteessä VI LC50: Kuolemaan johtava keskittymä 50 % LD50: Kuolemaan johtava annos 50 % OEL: Työperäinen altistumistaso PBT: Pitkäkestoisesti bioakkumuloituva ja myrkyllinen REACH-asetuksen mukaan PEC: Ennustettu ympäristöpitoisuus PEL: Ennustettu altistumistaso PNEC: Ennustettu vaikutukseton pitoisuus REACH: Asetus (EY) 1907/2006 RID: Asetus vaarallisten aineiden kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta TLV: Kynnysraja-arvo TLV CEILING: Pitoisuus, jota ei saa ylittää missään työperäisessä altistuksessa. TWA: Ajan suhteutettu keskimääräinen altistumisraja TWA STEL: Lyhytaikainen altistumisraja VOC: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet vPvB: Erittäin pysyvä ja erittäin bioakkumuloituva REACH-asetuksen mukaan WGK: Vesivaaraluokat (Saksalainen). YLEINEN KIRJALLISUUS Asetus (EY) 1907/2006 (REACH) Euroopan parlamentti Asetus (EY) 1272/2008 (CLP) Euroopan parlamentti Asetus (EU) 2020/878 (II liite REACH-asetukseen) Asetus (EY) 790/2009 (I Atp. CLP) Euroopan parlamentti Asetus (EU) 286/2011 (II Atp. CLP) Euroopan parlamentti Asetus (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) Euroopan parlamentti Asetus (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) Euroopan parlamentti Asetus (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) Euroopan parlamentti Asetus (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) Euroopan parlamentti Asetus (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) Euroopan parlamentti Asetus (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP) Euroopan parlamentti Asetus (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP) Asetus (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) Asetus (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP) Asetus (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP) Delegoitu asetus (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) Asetus (EU) 2019/1148 Delegoitu asetus (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP) Delegoitu asetus (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP) Delegoitu asetus (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP) Delegoitu asetus (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP) The Merck Index. - 10. painos Käsittele kemikaaliturvallisuutta INRS - Fiche Toxicologique (toksikologinen arkkia) Patty - Teollinen hygienia ja toksikologia N.I. Sax - Vaarallisten aineiden ominaisuudet-7, 1989 painos IFA GESTIS -sivusto EPY 11.1.2 - SDS 1004.14 |  | 

## Slide 11
 | OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO | Tarkistus nro.10 FI Päivätty 16/11/2022 Tulostettu 30/11/2022 Sivu n. 11 / 11 Korvattu tarkistus:9 (Päivätty 27/05/2020)
 | BETONCRYLL IDROREPELLENTE | 
OSA 16. Muut tiedot ... / >> |  | 
ECHA:n verkkosivusto SDS-mallien tietokanta kemikaaleille - Terveysministeriö ja ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italia Käyttäjille huomautus: Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot perustuvat meidän tietoomme viimeisimmän version päivämääränä. Käyttäjien on varmistettava tuotetietojen soveltuvuus ja kattavuus kunkin tuotteen erityiskäyttöön nähden. Tätä asiakirjaa ei tule pitää minään tietyn tuoteominaisuuden takuuna. Tämän tuotteen käyttö ei ole suorassa valvonnassamme; siksi käyttäjien on omalla vastuullaan noudatettava voimassa olevia terveys- ja turvallisuuslakeja ja -määräyksiä. Valmistaja vapautetaan kaikista väärinkäytösten aiheuttamista vastuista. Tarjoa nimetylle henkilöstölle asianmukaista koulutusta kemikaalituotteiden käytöstä. LUOKITTELUN LASKENTAMENETELMÄT Kemialliset ja fysikaaliset vaarat: Tuoteluokitus johdetaan CLP-asetuksen, liitteen I, osa 2, määrittämistä kriteereistä. Kemiallis-fysikaalisten ominaisuuksien arviointiin liittyvät tiedot on raportoitu kohdassa 9. Terveyshaitat: Tuoteluokitus perustuu laskentamenetelmiin CLP-asetuksen liitteen I, osa 3 mukaisesti, ellei kohdassa 11 toisin määrätä. Ympäristövaarat: Tuoteluokitus perustuu laskentamenetelmiin CLP-asetuksen liitteen I, osa 4 mukaisesti, ellei kohdassa 12 toisin määrätä. Muutokset edelliseen tarkistukseen: Seuraavat osiot on muutettu: 02 / 03 / 09 / 11 / 12 / 15 / 16. EPY 11.1.2 - SDS 1004.14 |  |